## 无线温湿度传感器(WL-WX)

系列简介及说明

无线温湿度传感器，是一款功耗低，符合ZigBee协议的高精度智能无线通讯传感器。
本产品主要应用领域是针对配套供电环境不便的场合，如通讯机房、办公室、仓库、医院、档案馆、博物馆、制药厂、食品厂等地方进行温湿度监测，实现信号无线远传。
    本产品具有更改地址、信道、休眠时间等功能；电池供电，无需现场布线方便使用；超低功耗设计，能够满足设备在现场使用1年以上。

产品特点

●能够组建基于ZigBee协议的无线传感器网络
●无线安装，简单方便，测量精度高 
●网络节点多，测量距离远，抗干扰能力强
●低功耗，工作稳定性强，使用时间长

技术参数 供 电 DC 12V（9V～28V）或 电池供电（1#锂离子电池3.6V） 工作频段 2.4GHz 网 络 ZigBee PRO协议 通信距离 ≥800m(空旷环境) 信 道 16个（0～0F） 网络 ID 0x0000—0xFFFE 波 特 率 38400bps 量 程湿度：0％RH～100％RH
温度：-20℃～60℃ 准 确 度湿度：±3％RH(5％RH～95％RH,25℃)
温度: ±0.5℃(0℃～50℃ 长期稳定性湿度：﹤1%RH/y
温度：﹤0.1℃/y 数据传输格式主动上报 工作环境 -20℃～60℃；5％RH～95％RH（非结露） 存储条件 -20℃～60℃；5％RH～95％RH（非结露） 功 耗最大≤160mA（发送瞬间）
休眠≤4uA 响应时间﹤15s（1m/s风速） 电池寿命 1年（1次/min，25℃±5℃，电量19Ah） 外 壳 ABS白色180mm x 130mm x 53mm（不含天线部分） 工作时间 ≤1s 启动时间 ≤1s 休眠时间设置范围60~65535s（默认60s） 安装方式采用壁挂安装方式